## Amplificador audio 10 W

Con sólo un circuito integrado como elemento activo este circuito es capaz de proporcionar hasta 10W de potencia sobre una carga que puede estar comprendida entre 2 y 8 .

Como es lógico el circuito integrado, un TDA2003 , debe ser colocado con un adecuado disipador de calor para evitar daños a sus componentes internos por sobre temperatura en la cápsula.

A máxima potencia el circuito necesita 2A para trabajar correctamente.

Los 10W se obtienen en el punto óptimo de trabajo  una carga de 4 Ω. La entrada debe ser de al menos 1Vpp para lograr este rendimiento.

## Alimentación:

    - V max: simple 18V DC

    - I  max: 2A

## Componentes:

| R1 100 kΩ potenciómetro | C1 2.2 µF | IC1 TDA2003 |
| --- | --- | --- |
| R2 47 Ω | C2 470 µF |  |
| R3 220 Ω | C3 47 nF |  |
| R4 2.2 Ω | C4 100 nF |  |
| R5 1 Ω | C5 1000 µF |  |
| SPK altavoz 4 Ω | C6 100 nF |  |