## Emisor de video Vhf

Un integrado específico realiza el tratamiento de imagen y un módulo híbrido se ocupa de la transmisión: el circuito resulta así sumamente sencillo. El circuito esta pensado para emitir en el canal 12 Vhf. No se precisan ajustes, excepto el nivel de la sensibilidad del micrófono que puede ajustarse variando el valor de la resistencia R6.

Como antena puede utilizarse un tramo de hilo de cobre rígido de unos 15 cm. (¼ de onda).

## Alimentación:

    - V max: simple 6V DC

    - I  max: 0.1A

## Componentes:

| R1 1 kΩ | C1 10 µF 16V | D1 1N4007 |
| --- | --- | --- |
| R2 3.3 kΩ | C2 220 µF 16V | D2 1N4007 |
| R3 1 kΩ | C3 100 nF multicapa | U1 Aurel TX AV VHF |
| R4 22 kΩ | C4 10 µF 16V | U2 LM741 |
| R5 22 kΩ | C5 1 µF 16V |  |
| R6 680 kΩ | C6 10 µF 63V |  |
|  | C7 1 µF 16V |  |
|  | C8 10 µF 16V |  |
|  | C9 150 pF cerámico |  |
|  | C10 100 nF multicapa |  |