## Medidor señal recepción RF

El circuito es extremadamente simple de montar. La señal ingresa por un condensador de desacople, el cual debe tener un valor comprendido entre 10 pF y 220 pF teniendo en cuenta que mientras menor sea su valor menos será cargado el circuito del receptor. Luego de ser preamplificada por el transistor de RF, la señal para a un segundo transistor el cual hace las veces de amplificador. La señal de salida, obtenida de su colector, es rectificada por medio de los diodos tipo schotty para luego ser aplicada al instrumento. Dicho instrumento puede ser cualquiera cuya escala se encuentre entre los 50 y los 100 µA.

En todos los casos la señal debe tomarse después del filtro, ya sea de 10.7Mhz o 455Khz.

## Alimentación:

    - V max: simple 12V DC

    - I  max: 0.1A